## Slide 1
ROS2swarm
用於群體機器人行為的 ROS 2 軟體包
Tanja Katharina Kaiser 等
德國呂貝克大學
arXiv:2405.02438v1 • 2024年5月
Swarm Robotics • ROS 2 • 去中心化架構

## Slide 2
Swarm
Robotics
叢集機器人學
去中心化
沒有中央控制節點，每個機器人自主決策
簡單規則
單一機器人行為簡單，依賴協作產生複雜行為
湧現行為
大量個體互動後，產生預期外的整體行為
高穩健性
部分成員失效不影響任務，無單點故障
「相對簡單的機器人協同完成任務，最大優勢是系統的穩健性」— Hamann, 2018

## Slide 3
為什麼 ROS2 更適合叢集？
ROS 1 — 中央主節點
✕ 依賴中央 ROS Master
✕ 與去中心化概念相違背
✕ 單點故障風險
✕ 擴展性受限
ROS 2 — DDS 去中心化
✓ 無中央主節點
✓ 資料分發服務 (DDS) 中間件
✓ 真正的去中心化架構
✓ 平台無關性高
ROS 2 的 DDS 中間件實現了真正的去中心化，更符合叢集機器人的核心概念

## Slide 4
現有方案的問題
依賴中央元件
多數現有 ROS 軟體包仍依賴中央 ROS Master，與去中心化理念違背
缺乏通用框架
通用的「群體庫」尚不存在，程式碼重用困難
硬體綁定
機器人平台多樣性高，現有方案往往硬體相關，難以跨平台
實驗困難
原型設計和實驗往往需要機器人間通訊，原型設計複雜

## Slide 5
ROS2swarm
一個即用型的 ROS 2 叢集行為庫
模組化
AbstractPattern 基類，所有行為皆可獨立或組合使用
平台無關
支援 TurtleBot3、Jackal，極易擴展到其他 ROS 2 平台
易擴展
新增行為只需繼承 AbstractPattern，啟動腳本自動整合
所有行為在每個機器人上自主獨立執行，透過全域命名空間 ROS 2 主題共享必要資料
https://gitlab.iti.uni-luebeck.de/ROS2/ros2swarm

## Slide 6
軟體架構
AbstractPattern 基類 → 兩大模式分支
AbstractPattern
MovementPattern
VotingPattern
Attraction（吸引）
Dispersion（分散）
Driving（驅動）
Clustering（叢集）
Random Walk
Majority Rule（多數規則）
Voter Model（投票模型）
另含 HardwareProtectionLayer — 獨立運作，防止碰撞與硬體損傷

## Slide 7
運動模式
控制機器人群集的運動行為
Attraction 吸引
基於吸引勢場，機器人向感測器範圍內的障礙物移動，實現聚合
Dispersion 分散
基於排斥勢場，機器人分佈開來並保持聯繫
Driving 驅動
直線行駛，保持方向
Clustering 叢集
基於 Moeslinger 的極簡集群演算法，協調運動
Random Walk 隨機遊走
直線行駛與隨機轉彎之間切換
Disscussed Dispersion
機器人依照群體決定的距離進行分佈（結合投票模式）

## Slide 8
投票模式 — 集體決策
機器人透過交換意見達成共識，實現集體決策行為
Majority Rule
多數規則
根據多數人的意見更新自己的看法
滾動時間窗口：固定大小、不重疊的連續時間間隔，決策規則處理窗口內接收到的數據
Voter Model
投票模型
根據隨機鄰居的意見進行意見更新
每個機器人隨機選擇一個鄰居，採用該鄰居的意見，逐步收斂到共識
通訊機制
透過全域命名空間 ROS 2 主題交換意見（自訂訊息類型：機器人 ID + 意見整數）
所有群集成員位於同一網路中，共享主題可被所有成員存取

## Slide 9
實驗驗證
三個不同平台成功驗證：TurtleBot3 Burger、TurtleBot3 Waffle Pi、Jackal UGV
TurtleBot3 Burger
室內研究平台
差速驅動、IMU、LiDAR
0.12m - 3.5m 範圍
TurtleBot3 Waffle Pi
室內研究平台
含 Raspberry Pi 相機
同 LiDAR 規格
Jackal UGV
戶外研究平台
GPS、IMU、Jetson TX2
ZED 相機、Ouster OS1-16 LiDAR
0.8m - 5m 範圍
實驗結果
吸引模式：Gazebo 模擬中集群成功聚集為一簇。硬體實驗 6 分鐘後，六個機器人形成穩定群體
討論分散模式：結合投票與運動，機器人依群體共識保持指定距離分散

## Slide 10
結論與價值
易於維護
模組化設計，行為可獨立、可組合
極易擴展
新增行為只需繼承 AbstractPattern 類別
跨平台通用
任何 ROS/ROS 2 相容平台，配置啟動腳本即可
快速建構
提供即用型行為原語，大幅縮短叢集實驗建立時間
「ROS2swarm 融合了叢集機器人的優勢（適應性、穩健性、可擴展性）以及 ROS 2 的優勢（平台獨立性、模組化）」
論文：arXiv:2405.02438v1 • 程式碼：GitLab (ROS2/ros2swarm)