## Slide 1
軟體架構
AbstractPattern 基類 → 兩大模式分支
AbstractPattern
MovementPattern
VotingPattern
Attraction（吸引）
Dispersion（分散）
Driving（驅動）
Clustering（叢集）
Random Walk
Majority Rule（多數規則）
Voter Model（投票模型）
另含 HardwareProtectionLayer — 獨立運作，防止碰撞與硬體損傷

## Slide 2
運動模式
控制機器人群集的運動行為
Attraction 吸引
基於吸引勢場，機器人向感測器範圍內的障礙物移動，實現聚合
Dispersion 分散
基於排斥勢場，機器人分佈開來並保持聯繫
Driving 驅動
直線行駛，保持方向
Clustering 叢集
基於 Moeslinger 的極簡集群演算法，協調運動
Random Walk 隨機遊走
直線行駛與隨機轉彎之間切換
Disscussed Dispersion
機器人依照群體決定的距離進行分佈（結合投票模式）

## Slide 3
投票模式 — 集體決策
機器人透過交換意見達成共識，實現集體決策行為
Majority Rule
多數規則
根據多數人的意見更新自己的看法
滾動時間窗口：固定大小、不重疊的連續時間間隔，決策規則處理窗口內接收到的數據
Voter Model
投票模型
根據隨機鄰居的意見進行意見更新
每個機器人隨機選擇一個鄰居，採用該鄰居的意見，逐步收斂到共識
通訊機制
透過全域命名空間 ROS 2 主題交換意見（自訂訊息類型：機器人 ID + 意見整數）
所有群集成員位於同一網路中，共享主題可被所有成員存取

## Slide 4
實驗驗證
三個不同平台成功驗證：TurtleBot3 Burger、TurtleBot3 Waffle Pi、Jackal UGV
TurtleBot3 Burger
室內研究平台
差速驅動、IMU、LiDAR
0.12m - 3.5m 範圍
TurtleBot3 Waffle Pi
室內研究平台
含 Raspberry Pi 相機
同 LiDAR 規格
Jackal UGV
戶外研究平台
GPS、IMU、Jetson TX2
ZED 相機、Ouster OS1-16 LiDAR
0.8m - 5m 範圍
實驗結果
吸引模式：Gazebo 模擬中集群成功聚集為一簇。硬體實驗 6 分鐘後，六個機器人形成穩定群體
討論分散模式：結合投票與運動，機器人依群體共識保持指定距離分散

## Slide 5
結論與價值
易於維護
模組化設計，行為可獨立、可組合
極易擴展
新增行為只需繼承 AbstractPattern 類別
跨平台通用
任何 ROS/ROS 2 相容平台，配置啟動腳本即可
快速建構
提供即用型行為原語，大幅縮短叢集實驗建立時間
「ROS2swarm 融合了叢集機器人的優勢（適應性、穩健性、可擴展性）以及 ROS 2 的優勢（平台獨立性、模組化）」
論文：arXiv:2405.02438v1 • 程式碼：GitLab (ROS2/ros2swarm)